## Slide 1: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

## Slide 2: OBJETIVO PRINCIPAL
Mantener los equipos y la infraestructura en buenas condiciones con el fin de prevenir fallas, con la consiguiente pérdida de producción, o la fabricación de productos de baja calidad.

## Slide 3: Objetivo Secundario
Organizar esas operaciones eficientemente al más bajo costo posible.

## Slide 4: Definición según Normas AFNOR
Conjunto de acciones que permiten:
  Asegurar el grado de disponibilidad de los equipos y/o instalaciones de producción.
  Competitividad a tiempo completo y a un costo óptimo.
  Es el corazón de una política de calidad total.
  Soluciona los problemas técnicos desde el punto de vista más rentable para la empresa.

## Slide 5: Tipos de Mantenimiento
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
Subordinado a un monitoreo del equipo
( con diagnóstico y análisis de tendencia )
PREDICTIVO
PERIODICO
Realizado según
Plazo predeterminado
Realizado con la intención de prevenir y reducir la probabilidad de fallas
Realizado después de
una falla y ante la necesidad
de solucionar un problema

## Slide 6: Tipos de Mantenimiento

## Slide 7: Comparación ventajas y desventajas

## Slide 8: Mantenimiento Correctivo
En industrias que trabajan con muchas máquinas relativamente baratas y que tengan duplicados los procesos más importantes.
Se reemplaza la máquina averiada por otra, en un tiempo corto con poca pérdida de producción.
Duplicación de máquina requiere mucho capital invertido, como espacio ocupado.

## Slide 9: Mantenimiento Preventivo
El trabajo es realizado a intervalos fijos de tiempo.
Estos intervalos se determinan estadísticamente como el período en el cual no fallen más del 2% de las máquinas.
Si aumenta las horas de trabajo, implica que aumenta la tasa de fallas.

## Slide 10: Mantenimiento Preventivo
Si lo que se desea es confiabilidad entre reparaciones, este período debe ser tan corto como el tiempo más corto entre fallas y esto llevaría a que un número innecesariamente grande de reparaciones.
Se lleva a cabo en máquinas que podrían haberse mantenido en operación por mucho más tiempo.

## Slide 11: Mantenimiento Preventivo
Reparaciones caras, en términos de repuestos, laboriosas y disminuyen los períodos de producción.
Incrementar la frecuencia de paradas incrementa la posibilidad de error humano durante el desmantelamiento, rearmado y arranque.

## Slide 12
De las desventajas de estos dos métodos de mantenimiento surge que el compromiso más aceptable es realizar mantenimiento preventivo en intervalos irregulares, determinados éstos por la condición real del equipo o de sus componentes.

## Slide 13: Mantenimiento Predictivo
Elimina las fallas inesperadas y establece el mejor aprovechamiento de la planta.
Se encuentra subordinado a un monitoreo previo del equipo con instrumentos de control que nos permiten conocer su estado de degradación y establecer un diagnóstico con un análisis de la tendencia futura.
Permite conocer el estado del equipamiento mientras continua en funcionamiento

## Slide 14: Mantenimiento Predictivo
La mayoría de los desgastes, averías y problemas de operación que sufre cualquier máquina, producen en funcionamiento, una alteración en ciertas variables.
La cuantificación y evaluación de esas variaciones permitirá conocer esos desgastes o problemas de operación, sin detener la máquina ni efectuar desarmes.

## Slide 15: Mantenimiento Predictivo
El accionar del mantenimiento predictivo consiste en:
Realizar mediciones periódicas de las variables elegidas,
Efectuar la comparación sistemática o seguimiento,
Determinar en función de esa variación, el cambio de las condiciones mecánicas producidas en el lapso transcurrido.

## Slide 16: Mantenimiento Predictivo
Para que sea exitoso se necesita:
Calidad y cantidad de la información disponible.
Adecuado manejo de esa información
Posibilidad de hacer las verificaciones de la forma y en el momento adecuado.

## Slide 17: Mantenimiento Predictivo
Ventajas:
Hay información permanente sobre el estado de la unidad, la cual se puede recabar tan frecuentemente como se desee y es obtenida en marcha. Es un verdadero seguimiento.
Evita desarmes innecesarios y cambio de repuestos a los que aún les queda vida
Tiene un excelente seguro contra averías grandes e innecesarias.
Correctamente implementado resulta muy económico.
Tecnifica la decisión (especialmente por ser un elemento objetivo de evaluación de la gravedad).
Realimenta, con información rápida y razonable, las decisiones técnicas y de control.

## Slide 18: Mantenimiento Predictivo
Parámetros
Vibraciones mecánicas.
Temperatura.
Ruidos.
Ensayos no destructivos.
Fugas eléctricas y de fluidos.
Análisis físico/químicos.
Mediciones físicas.

## Slide 19: Mantenimiento Predictivo
Técnicas asociadas
Análisis de vibraciones
Análisis por ultrasonido
Análisis de aceites
Análisis por termografía
Análisis por radiografía
Análisis por tintas penetrantes
Ensayos de pérdidas de fluidos en recipientes
Ensayos de micro-dureza
Análisis con partículas magnetizables